## Slide 1
Tecnologias de Ponta em memória Ram
DDR5, MRAM e LPDDR5X: Inovações para a Computação do Futuro
Universidade Federal do Maranhão
Engenharia da Computação
Curso de Arquitetura de Computadores
Prof. Me. Luís Henrique Neves Rodrigues
Apresentadores:
Anderson Rodrigo Diniz Oliveira
Erick Irlan do Rosário Abreu
Gabriel Felipe Carvalho Silva
1

## Slide 2
Sumário
Introdução e Contexto
DDR5: A Nova Geração
DDR5 vs. DDR4: Avanços
DDR5: Inovações Arquiteturais
DDR5: Aplicações e Impacto
MRAM: Memórias Magnetorresistivas
SOT-MRAM: A Próxima Evolução
LPDDR5X: Era Móvel e IA
LPDDR5X: Benefícios Avançados
Conclusão
Referências
Slide 2
2

## Slide 3
Introdução e Contexto
Importância da Memória RAM
Armazenamento Temporário:
Dados e instruções em uso pelo processador
Velocidade:
Acesso muito mais rápido que armazenamento secundário
Gargalo Crítico:
Performance limitada pela largura de banda da memória
Demandas Atuais
Inteligência Artificial:
Processamento massivo de dados
Big Data:
Análise de grandes volumes de informação
Mobilidade:
Eficiência energética em dispositivos portáteis
Evolução das Tecnologias de Memória
DRAM
Assíncrona
Baixa velocidade
SDRAM
Síncrona
Melhor timing
DDR1-4
Double Data Rate
Maior velocidade
DDR5+
Próxima geração
Máxima eficiência
Slide 3
3

## Slide 4
DDR5: A Nova Geração de Memória RAM
Tecnologia de Ponta para Computação Moderna
O que é DDR5?
DDR (Double Data Rate) é um tipo de memória RAM volátil que permite a transferência de dados duas vezes por ciclo de clock, dobrando a eficiência em relação às tecnologias anteriores.
A DDR5 é a mais recente evolução desta tecnologia, lançada em 2020 e consolidada no mercado em 2024-2025.
Principais Características
Velocidade: 4800-8800 MT/s
Menor consumo: tensões reduzidas (1.1V)
Maior densidade: até 32 GB por chip
On-Die ECC: correção de erros interna
Figura 1: Módulos de memória DDR5 SDRAM (Fonte: Micron)
Aplicações
Jogos de Alta Performance
Inteligência Artificial
Data Centers
Edição Profissional
4

## Slide 5
DDR5 vs. DDR4: Avanços Tecnológicos
Comparativo entre gerações
Recurso/Opção
DDR4
DDR5
Vantagem DDR5
Taxa de dados
600-3200MT/s
4800-8800MT/s
Aumenta o desempenho e a largura de banda
VDD/VDDQ/VPP
1.2/1.2/2.5
1.1/1.1/1.8
15-20% menor consumo
VREF interno
VREFDQ
VREFDQ, VREFCA, VREFCS
Melhora as margens de tensão, reduz custos de BOM
Densidades do dispositivo
2Gb-16Gb
16Gb, 24Gb, 32Gb
Permite dispositivos monolíticos maiores
Pré-busca
8n
16n
Mantém o clock do núcleo interno baixo
Subcanais
1 canal (64-bit)
2 subcanais (32-bit cada)
Latência 15-20% menor
Principal Diferença
DDR5 dobra a eficiência e velocidade, crucial para CPUs modernas que exigem maior largura de banda e menor latência.
A divisão em subcanais independentes permite maior paralelismo e melhor aproveitamento dos recursos de memória.
Compatibilidade com CPUs Modernas
Intel Arrow Lake
AMD Zen 5
As arquiteturas mais recentes de processadores são otimizadas para aproveitar ao máximo o desempenho da DDR5.
5

## Slide 6
MRAM: Memórias Magnetorresistivas
Tecnologia de Memória Não-Volátil
O que é MRAM?
As memórias MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory) são um tipo de memória não volátil que armazena dados usando estados magnéticos, em vez de cargas elétricas como a RAM tradicional.
Utiliza campos magnéticos para representar dados, oferecendo vantagens como alta durabilidade, baixo consumo de energia e não volatilidade (retenção de dados sem energia).
Tipos de MRAM
STT-MRAM:
Spin-Transfer Torque MRAM. Mais eficiente em energia e mais fácil de fabricar em escala.
SOT-MRAM:
Spin-Orbit Torque MRAM. Separa as rotas de leitura e escrita, reduzindo o desgaste e aumentando a velocidade.
Figura 2: Memória MRAM comercializada (Fonte: www.nextplatform.com)
Vantagens da MRAM
Velocidade de acesso rápida
Baixo consumo de energia
Alta durabilidade (ciclos)
Retenção de dados sem energia
Figura 1 - Células das memórias STT-RAM e SOT-RAM
6

## Slide 7
SOT-MRAM: A Próxima Evolução
Comparativo entre tecnologias de memória magnetorresistiva
STT-MRAM vs SOT-MRAM
A STT-MRAM (Spin-Transfer Torque) permite densidades mais altas e baixo consumo de energia em comparação com dispositivos comuns (Toggle MRAM).
A SOT-MRAM (Spin-Orbit Torque) tem o potencial de desafiar a STT-MRAM, pois é uma tecnologia de memória mais rápida, densa e muito mais eficiente.
STT-MRAM
• Mais eficiente em energia
• Mais fácil de fabricar em escala
• Densidades mais altas
• Custo reduzido
SOT-MRAM
• Separa rotas de leitura/escrita
• Reduz desgaste
• Aumenta velocidade
• Latência e corrente menores
Aplicações Futuras
Os avanços em isolantes topológicos aumentam a eficiência energética da escrita nas células de memória MRAM, permitindo a criação de dispositivos com arquitetura 3D.
Isso viabiliza maior capacidade de processamento e armazenamento com baixo consumo de energia, promissor para computação de tipo cerebral e uso em chips para robôs.
7

## Slide 8
LPDDR5X: Potência e Eficiência
Para a Era Móvel e da IA
O que é LPDDR?
A família de memórias Low Power Double Data Rate (LPDDR) sempre se destacou por seu foco incansável na eficiência energética, tornando-se a espinha dorsal da computação móvel moderna.
Projetada especificamente para dispositivos onde a vida útil da bateria e o espaço físico são cruciais, como smartphones, tablets, laptops ultrafinos e wearables.
Evolução da Velocidade
LPDDR5
6.4 Gbps
→
LPDDR5X
8.533 Gbps
→
LPDDR5X+
10.7 Gbps
Chip de memória LPDDR5X da Samsung, destacando a tecnologia avançada para dispositivos móveis (Fonte: Samsung Semiconductor)
Aplicações Principais
Smartphones premium
Laptops ultrafinos
Tablets de alto desempenho
IA no dispositivo (on-device)
8

## Slide 9
LPDDR5X: Potência e Eficiência
25% Mais Eficiente
Avanços Tecnológicos
Processos avançados:
Fabricação em nós de 12nm e 1-gamma
FDVFS:
Full Dynamic Voltage Frequency Scaling para otimização de energia
Capacidade:
Até 32GB em dispositivos compactos
Certificação:
AEC-Q100 para aplicações automotivas
Benefícios Práticos
A LPDDR5X permite interfaces mais fluidas, execução de aplicativos mais ágil e capacidade aprimorada para tarefas complexas como edição de vídeo, jogos com gráficos avançados e inferência de modelos de IA diretamente no aparelho.
A maior autonomia de bateria beneficia usuários finais e, em aplicações de maior escala como servidores de baixo consumo ou sistemas automotivos, contribui para a redução do custo total de propriedade (TCO).
Aplicações Avançadas
Sistemas Automotivos Avançados
AR/VR Imersivo
Servidores de Baixo Consumo
IoT e Dispositivos Inteligentes
9

## Slide 10
Conclusão
As tecnologias de ponta em memória RAM estão
redefinindo os limites
da computação moderna, preparando o caminho para uma era de
performance excepcional
e
eficiência energética
.
Principais Inovações Apresentadas
DDR5
Revolução em Performance
• Dobro da largura de banda
• 20% menos consumo energético
• Inovações arquiteturais (PMIC, On-Die ECC)
• Capacidade até 128GB por módulo
MRAM
Persistência Inteligente
• Memória não-volátil ultra-rápida
• SOT-MRAM: próxima evolução
• Durabilidade excepcional
• Aplicações em IA e edge computing
LPDDR5X
Mobilidade Extrema
• Velocidades até 10.7 Gbps
• Eficiência energética otimizada
• Habilitador de IA móvel
• Futuro da computação portátil
Perspectivas para a Próxima Década
Impacto Transformador
Computação Ubíqua:
Dispositivos inteligentes em todos os aspectos da vida,
desde smartphones até veículos autônomos e cidades inteligentes.
IA Democratizada:
Processamento de inteligência artificial avançada
diretamente em dispositivos pessoais, sem dependência da nuvem.
Sustentabilidade Digital:
Redução significativa no consumo energético
global de data centers através de tecnologias de memória mais eficientes.
Convergência Tecnológica
Hierarquia Unificada:
Integração harmoniosa entre DDR5, MRAM e LPDDR5X
criando sistemas de memória otimizados para cada aplicação.
Computação Neuromórfica:
MRAM habilitando arquiteturas que imitam
o funcionamento do cérebro humano para IA mais eficiente.
Edge Computing Avançado:
Processamento local ultra-rápido reduzindo
latência e aumentando a privacidade dos dados.
Obrigado pela atenção!
Slide 13
10

## Slide 11
Referências
Especificações e Documentação Técnica
1
JEDEC Solid State Technology Association
JESD79-5: DDR5 SDRAM Standard. JEDEC, 2020.
Disponível em:
https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd79-5
2
JEDEC Solid State Technology Association
JESD209-5B: Low Power Double Data Rate 5X (LPDDR5X). JEDEC, 2023.
Disponível em:
https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd209-5b
Fabricantes e Whitepapers Técnicos
3
Samsung Semiconductor
"DDR5 Memory: Enabling Next-Generation Computing Performance". Samsung Whitepaper, 2021.
Disponível em:
https://semiconductor.samsung.com/dram/ddr/ddr5/
4
Micron Technology
"DDR5 Introduction: Enabling Next-Generation Platforms". Micron Technical Brief, 2020.
Disponível em:
https://www.micron.com/products/dram/ddr5-sdram
5
SK Hynix
"LPDDR5X: The Future of Mobile Memory". SK Hynix Technical Documentation, 2022.
Disponível em:
https://www.skhynix.com/products/dram/lpddr5x
Pesquisa Acadêmica e Artigos Científicos
6
IEEE Transactions on Magnetics
"Spin-Orbit Torque MRAM: Challenges and Opportunities". IEEE Trans. Magn., vol. 58, no. 2, 2022.
DOI:
10.1109/TMAG.2021.3078583
7
Nature Electronics
"Magnetoresistive random access memory using magnetic tunnel junctions". Nat. Electron., vol. 3, pp. 446-459, 2020.
DOI:
10.1038/s41928-020-0432-x
Análises de Mercado e Benchmarks
8
Tom's Hardware
"DDR5 vs DDR4: Is It Time To Upgrade Your RAM?". Tom's Hardware Review, 2023.
Disponível em:
https://www.tomshardware.com/features/ddr5-vs-ddr4-is-it-time-to-upgrade-your-ram
9
AnandTech
"The DDR5 Memory Deep Dive: Understanding the Technology Behind Next-Gen RAM". AnandTech, 2021.
Disponível em:
https://www.anandtech.com/show/16959/the-ddr5-memory-deep-dive
10
Crucial (Micron)
"Everything About DDR5 RAM: Speed, Compatibility, and Performance". Crucial Technical Guide, 2024.
Disponível em:
https://www.crucial.com/articles/about-memory/everything-about-ddr5-ram
Slide 14
11